ENZİM AKTİVİTESİ TESTİNİN YAPILIŞI

a) FN TESTİNİN YAPILIŞI (Doğal Tahıl Kökenli Alfa Amilaz Aktivitesi)

- Test tüpünün içine 7g un tartılır (%14 rutubetli kabul edilerek, aksi takdirde tablodan rutubet miktarına göre numune miktarı belirlenir) konulur.

- Test tüpü içindeki un numunesinin üzerine 25 ml saf su ilave edilir.

- Tüpün ağzına lastik tapan kapatılarak iyice çalkalanır.

- Tüpün ağzında kalan un zerrecikleri karıştırma çubuğunun yuvarlak kısmı ile aşağı doğru itilir ve cihaza yerleştirilir.

- Cihazın karıştırma ünitesinin bulunduğu kule öne, tüpün üzerine doğru çekilir ve yuvaya oturduğunda çıt sesi duyulur.

- Teste başlamak için elektronik panelden önce FN testi butonuna basılır daha sonra START butonuna basılarak test başlatılmış olur.

- Test sonunda cihaz otomatik olarak durur ve ekranda ölçülen değer görülür, otomatik olarak printere çıktı gönderir.

b) FFN TESTİNİN YAPILIŞI (Mikrobiyolojik Kökenli Alfa Amilaz Aktivitesi)

- Test tüpünün içine 5g un tartılır (%14 rutubetli kabul edilerek, aksi takdirde tablodan rutubet miktarına göre numune miktarı belirlenir) üzerine 5 g patates nişastası konulur.

- Test tüpü içindeki un numunesinin üzerine 30 ml saf su asetik asit çözeltisi (tampon çözelti) ilave edilir.

- Tüpün ağzına lastik tapan kapatılarak iyice çalkalanır.

- Tüpün ağzında kalan un zerrecikleri karıştırma çubuğunun yuvarlak kısmı ile aşağı doğru itilir ve cihaza yerleştirilir.

- Cihazın karıştırma ünitesinin bulunduğu kule öne, tüpün üzerine doğru çekilir ve yuvaya oturduğunda çıt sesi duyulur.

- Teste başlamak için elektronik panelden önce FFN testi butonuna basılır daha sonra START butonuna basılarak test başlatılmış olur.

- Test sonunda cihaz otomatik olarak durur ve ekranda ölçülen değer görülür, otomatik olarak printere çıktı gönderir.

RUTUBET TABLOSU

| RUTUBET% | .0 | .2 | .4 | .6 | .8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 6.54 | 6.56 | 6.57 | 6.59 | 6.60 |
| 9 | 6.62 | 6.63 | 6.64 | 6.66 | 6.67 |
| 10 | 6.69 | 6.70 | 6.72 | 6.73 | 6.75 |
| 11 | 6.76 | 6.78 | 6.80 | 6.81 | 6.83 |
| 12 | 6.84 | 6.86 | 6.87 | 6.89 | 6.90 |
| 13 | 6.92 | 6.94 | 6.95 | 6.97 | 6.98 |
| 14 | 7.00 | 7.02 | 7.03 | 7.04 | 7.07 |
| 15 | 7.08 | 7.10 | 7.12 | 7.13 | 7.15 |
| 16 | 7.17 | 7.18 | 7.20 | 7.22 | 7.24 |
| 17 | 7.25 | 7.27 | 7.29 | 7.31 | 7.32 |

Örneğin: Numunenin rutubeti %14 ise 7.00 g numune tartılmalıdır. Şayet numunenin rutubeti %14.4 ise 7.03 g numune tartılmalıdır.

ASETİK ASİT (TAMPON ÇÖZELTİ) ÇÖZELTİ HAZIRLANIŞI

12 gram Kalsiyum Asetat Monohidrat (0,07M) 1 litrelik ölçü balonuna aktarılarak üzerine 500 ml saf su eklenir. Üzerine 1,2-1,4 ml glasiyel asetik asit eklenerek litreye tamamlanır. pH 5,20-5,40 arasında olmalıdır. Tampon çözeltiyi maksimum 7 gün kullanabilirsiniz.

DEĞERLENDİRME

a) FN TESTİ İÇİN:				a) FFN TESTİ İÇİN:

<250	Enzim aktivitesi yüksektir.		<110		Enzim aktivitesi yüksektir.

250-280 	Enzim aktivitesi normaldir.		110-170 	Enzim aktivitesi normaldir.

>280	Enzim aktivitesi düşüktür. 		>170		Enzim aktivitesi düşüktür.